## Slide 1: NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ TYPY SENZORŮ V PRŮMYSLOVÉ AUTOMATICKÉ VÝROBĚ z praxe Robert Bosch, spol. s r. o., České Budějovice (Most common types of sensors in practice of RBCB)
Tento učební materiál byl vytvořen v projektu POSPOLU – Podpora spolupráce škol a firem. Obsah prezentace je možné pro potřeby výuky upravovat. Projekt POSPOLU neručí za správnost těchto úprav. Originální verze publikace: www.projektpospolu.cz/publikace

## Slide 2
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Senzory (sensors)
Gasoline Systems
Senzor
funkční prvek tvořící vstupní blok měřicího řetězce
je v přímém styku s měřeným prostředím
senzor = snímač
snímá fyzikální, chemickou nebo biologickou veličinu
tu − dle určitého principu − transformuje na veličinu elektrickou

## Slide 3
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Senzory (sensors)
Gasoline Systems
Historie (výběr)
1856 Kelvin – změna odporu vodiče při deformaci
1871 Siemens – odporový teploměr
1917 Nernst – tenzometrické snímače tlaku
1924 Heyrovský – polarografie (určování přítomnosti a koncentrace neznámých látek v roztoku)
1920–1935 většina fyzikálních principů uplatněna v technice měření
1948 počátek polovodičové technologie

## Slide 4
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Senzory (sensors)
Gasoline Systems
Rozdělení
Dle měřené veličiny:
senzory teploty, tlaku, průtoku, mechanických veličin (polohy, rychlosti, zrychlení, síly…), senzory pro analýzu látek, plynů a kapalin, senzory elektrických a magnetických veličin
Dle fyzikálního principu:
senzory odporové, indukčnostní, indukční, kapacitní, magnetické, piezoelektrické, pyroelektrické, optoelektrické, optické vláknové, chemické, biologické
Dle styku senzoru s měřeným prostředím:
bezdotykové, dotykové
Dle transformace signálu:
aktivní, pasivní
Dle výrobní technologie:
elektromechanické, mechanické, pneumatické, elektrické, elektronické, elektrochemické, polovodičové, optoelektronické…

## Slide 5
TGA | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Senzory (sensors)
Gasoline Systems
Aktivní x pasivní senzor
Aktivní senzor
působením snímané veličiny se chová jako zdroj elektrické energie
Pasivní senzor
elektrickou veličinu (indukčnost, kapacitu…) je nutné dále transformovat, nutné napájení
5

## Slide 6
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Senzory (sensors)
Gasoline Systems
Blokové schéma senzoru
Čidlo
Vnitřní část
Výstupní část
Analogový
Digitální
Digitální
komunikace přes rozhraní se sběrnicí

## Slide 7
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Výstupní signály (output signals)
Gasoline Systems
Analogový (analog signal)
nekonečně mnoho hodnot
výsledné napětí na výstupu v závislosti na změně odporu způsobené změnou teploty
T [°C]
U [V]
R [Ω]
Lineární závislost
T [°C]
U [V]
R [Ω]
Nelineární závislost

## Slide 8
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Výstupní signály (output signals)
Gasoline Systems
Binární (binary signal)
výstupní signál má pouze dvě hodnoty – logická 0 a logická 1 (sepnutý/rozepnutý kontakt)
vyhodnocují, zda je přijímaná veličina pod nebo nad nastavenou prahovou úrovní
např. mechanický spínač
Logická 1
Logická 0
Náběžná hrana
Sestupná hrana

## Slide 9
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Výstupní signály (output signals)
Gasoline Systems
Digitální/číslicový (digital signal)
číslicový výstupní signál ( = číslicový kód snímané veličiny – např. dráha, čas…)
digitalizují pomocí mikroprocesoru analogovou veličinu

## Slide 10
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Výstupní signály (output signals)
Gasoline Systems
Analogový – binární – digitální signál

## Slide 11
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Způsob zapojení snímačů
Gasoline Systems
BN
BK
BU
+24V
0V
Výstup
Barvy vodičů, značení podle DIN IEC 60757 | 
BN | hnědá
BK | černá
BU | modrá
WH | bílá
NPN spínání
PNP spínání

## Slide 12
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Způsob zapojení snímačů
Gasoline Systems
Sériové zapojení PNP
Paralelní zapojení PNP
Maximální počet sériově zapojených senzorů je omezený součtem úbytku napětí na každém senzoru, je tedy nutné dodržet nezbytné napětí pro zátěž. Při zapojování třídrátových senzorů je třeba dát pozor při zapojení na vnitřní časové zpoždění každého senzoru (toto se označuje jako doba ustálení – je to katalogová hodnota).

## Slide 13
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Spínací funkce
Gasoline Systems
Spínací funkce
Spínací funkce: N.O./spínací
Spínací výstup snímače není ve vodivém stavu − je rozepnutý,
v jeho deaktivovaném stavu.
Spínací funkce: N.C./rozpínací
Spínací výstup snímače je ve vodivém stavu − je sepnutý,
v jeho deaktivovaném stavu.

## Slide 14
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Způsob zapojení snímačů
Gasoline Systems
Značení vodičů
BK černá
BN hnědá
BL modrá
OG oranžová
RD červená
WH bílá
Značka
Název
Barva

## Slide 15
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Mechanický spínač
Gasoline Systems
Spínací
Rozpínací

## Slide 16
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Mechanický spínač
Gasoline Systems
Princip
působení neelektrické veličiny (mech. pohyb) → spojení nebo rozpojení mechanického kontaktu
výstup – pouze dva stavy – log. 0 a log. 1
Použití
snímání koncové polohy
Výhody
jednoduchá konstrukce, nízká cena, nevyžaduje napájení
Nevýhody
opotřebení
není jiskrově bezpečný (nutnost jiskrově bezpečného provedení)
nízká životnost v prašném prostředí

## Slide 17
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Mechanický spínač
Gasoline Systems

## Slide 18
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Magnetický snímač (magnetic sensor)
Gasoline Systems

## Slide 19
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Magnetický snímač (magnetic sensor)
Gasoline Systems
Princip
reagují na vnější magnetické pole, ke své činnosti využívají magnetodiodu, magnetotranzistor, magnetorezistor
Použití
nejčastěji k snímání polohy pístů v pneumatických válcích
Rozdělení podle vnitřního zapojení
hallové: hlavní oblastí jejich použití je snímání poloh, i přes stěny z neferomagnetických materiálů (hliník, mosaz a nemagnetické oceli)
jazýčkové: mechanický spínač ovládaný magnetickým polem
Výhody
bezkontaktní měření (pracuje bez opotřebení)
snímání přes stěny nemagnetických materiálů, lze dosáhnout velkých spínacích vzdáleností
Nevýhody
snímaný předmět (píst válce) musí být opatřen magnetem

## Slide 20
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Magnetický snímač (magnetic sensor)
Gasoline Systems

## Slide 21
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Magnetický snímač (magnetic sensor)
Gasoline Systems
magnetický snímač
0V / výstup / +24V

## Slide 22
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Magnetický snímač (magnetic sensor)
Gasoline Systems
Zapojte obvod dle schématu, nastavte snímač tak, aby spínal na konci pracovní pozice.

## Slide 23
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Indukční snímač (inductive sensor)
Gasoline Systems

## Slide 24
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Indukční snímač (inductive sensor)
Gasoline Systems
Princip
vyhodnocuje přítomnost kovového materiálu
při přiblížení kovového materiálu se utlumí kmity oscilátoru (přestane kmitat)
prahový detektor vyhodnotí vysazená kmitů → výstup se spojí nebo rozpojí (NO – NC)
Použití
detekce kovových předmětů, snímání otáček…
jako bezdotykový koncový spínač na strojích
možné nastavení citlivosti
snímá pouze kovové předměty
možnost použití i v prašném a venkovním prostředí
snímací vzdálenost: 0,8–70 mm
provedení: vazební, nevazební
Výhody
detekce kovových předmětů bez opotřebení
odolnost vůči vlivům okolí
spolehlivost, životnost

## Slide 25
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Indukční snímač (inductive sensor)
Gasoline Systems
Vnitřní zapojení
Blokové schéma snímače a znázornění funkce:
Oscilátor reaguje na změnu vlastností magnet. pole útlumem kmitů (přestane kmitat). Klopný obvod vyhodnotí tento signál jako log.1 – snímaný objekt je
v dosahu, nebo log.0 – předmět není v dosahu.
OSCILLATOR CIRCUIT
OUTPUT
CIRCUIT
SENSOR HEAD
DETECTION
CIRCUIT

## Slide 26
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Indukční snímač (inductive sensor)
Gasoline Systems
Způsoby vestavby
Je citlivý jen na kovové předměty, které se nacházejí před senzorem.
Je citlivý na kovové předměty na třech stranách, proto musí být senzor povytažen ven.
Vazební provedení (flush device)
Nevazební provedení (non-flush device)

## Slide 27
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Indukční snímač (inductive sensor)
Gasoline Systems
Použití

## Slide 28
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Indukční snímač (inductive sensor)
Gasoline Systems
Trenažér
Vyzkoušejte různé spínací vzdálenosti pro kovový předmět.
Indukční snímače
Rozbočovací modul
Posuvník s kovovým předmětem
Rozbočovací modul pro akční prvky/snímače, LED provozní a funkční indikace, 8 portů, zásuvky M8, 3 póly, 1 signál na zásuvku, pevně připojený přívodní kabel
Výstupy snímačů a napájení

## Slide 29
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Indukční snímač (inductive sensor)
Gasoline Systems
Trenažér
Připojte paralelně všechny výstupy do elektromagnetu rozvaděče a přejíždějte posuvníkem. Sledujte, v jaké vzdálenosti je kovový předmět ještě detekován.

## Slide 30
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Kapacitní snímač (capacitive sensor)
Gasoline Systems

## Slide 31
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Kapacitní snímač (capacitive sensor)
Gasoline Systems
Princip
vyhodnocují změnu kapacity vyvolanou předmětem, který vstoupí do elektrického pole kondenzátoru → mohou snímat nejen vodivé, ale i nevodivé materiály
Použití
měření hladiny vody, olejů, sypkých hmot přes stěnu nádrže
kontrola počtu výrobků na balicích linkách
snímání a určování tloušťky dřeva při jeho zpracování
možné detekovat i nevodivé materiály
možné snímání i skla, kapalin, sypkých materiálů
snímací vzdálenost: 1–70 mm
provedení: vazební, nevazební

## Slide 32
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Kapacitní snímač (capacitive sensor)
Gasoline Systems
Hlavním aktivním prvkem tohoto senzoru je kotoučová elektroda umístěná ve válcovém pouzdře, které působí i jako stínění. Vytvářejí tak kondenzátor, který má nějakou základní kapacitu, která se pak dále mění se změnou dielektrika – přiblížení detekovaného objektu.
OSCILLATOR CIRCUIT
OUTPUT
CIRCUIT
SENSOR HEAD
DETECTION
CIRCUIT
Vnitřní zapojení
Blokové schéma snímače a znázornění funkce:

## Slide 33
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Kapacitní snímač (capacitive sensor)
Gasoline Systems
je citlivý na předměty,
které se nacházejí před senzorem
snímání pevných látek a kapalin
přes stěny obalů
je citlivý na kovové předměty na třech stranách, proto musí být
senzor povytažen ven
snímání sypkých nebo tekutých látek
Způsoby vestavby
Vazební provedení (flush device)
Nevazební provedení (non-flush device)

## Slide 34
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Kapacitní snímač (capacitive sensor)
Gasoline Systems
Příklady použití
Balicí linky: kontrola balení a obsahu
Dopravníky: snímaní
a počítání objektů
Vodní nádrže: řízení vypouštění nebo plnění
Stáčecí linky: kontrola výšky hladiny a řízení vyřazovací stanice

## Slide 35
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Kapacitní snímač (capacitive sensor)
Gasoline Systems
Příklady použití
Měření tloušťky nekovových povlaků
Snímání tloušťky výrobků
Měření výšky
Třídění materiálu
Určování průměrů
Statické / dynamické pohyby
Papírenský a polygrafický průmysl:
kontrola výšky stohu při tisku archů

## Slide 36
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Kapacitní snímač (capacitive sensor)
Gasoline Systems
+24V / 0V / Výstup
Nádoba na vzorky
Nastavitelný kapacitní snímač stíněný
Nestíněný kapacitní snímač, pevná snímací vzdálenost
Trenažér

## Slide 37
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Kapacitní snímač (capacitive sensor)
Gasoline Systems
Potlačení snímání obalového materiálu
Otáčejte potenciometrem tak dlouho, dokud nezhasne LED dioda. Poté vložte do nádoby měřený materiál. Snímač by měl sepnout a píst se vysunout.
Druhý snímač snímá pouze materiál uvnitř nádoby bez možnosti nastavení
Trenažér

## Slide 38
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Kapacitní snímač (capacitive sensor)
Gasoline Systems
kapacitní způsob snímání
Příklad využití
bezdotykové spouštění strojů
Technické údaje
18‒32 V
maximální proud do zátěže 400 mA
čas sepnutí výstupu 300 ms
Prezentace firmy CAPTRON
Captron

## Slide 39
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Kapacitní snímač (capacitive sensor)
Gasoline Systems
Sestavte obvod tak, aby po přiložení rukou na snímače došlo k vysunutí válce.
Výstup / +24V / 0V

## Slide 40
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Tlakový snímač (digital pressure switch)
Gasoline Systems

## Slide 41
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Tlakový snímač (digital pressure switch)
Gasoline Systems
Princip
využívá změnu kapacity kondenzátoru v závislosti na tlaku nebo tenzometr
Použití
měření tlaku nebo podtlaku

## Slide 42
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Tlakový snímač (digital pressure switch)
Gasoline Systems
Měření pomocí kondenzátoru
Přívod tlaku vzduchu
Membrána
Desky kondenzátoru

## Slide 43
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Tlakový snímač (digital pressure switch)
Gasoline Systems
Měření tenzometrem
Membrána
Tenzometr
P=0
P>0

## Slide 44
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Tlakový snímač (digital pressure switch)
Gasoline Systems
Univerzální režim

## Slide 45
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Tlakový snímač (digital pressure switch)
Gasoline Systems
Nastavitelná hystereze

## Slide 46
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Tlakový snímač (digital pressure switch)
Gasoline Systems
Pásmový režim

## Slide 47
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Tlakový snímač (digital pressure switch) SMD ISE40
Gasoline Systems
Operační rozsah měření
0,1 – 100 MPa (1000 barů)
Doba odezvy
2,5 ms

## Slide 48
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Tlakový snímač (digital pressure switch) SMD ISE40
Gasoline Systems
Připojení kladného tlaku
Snímač
Napájecí napětí +24V/0V
Ejektor a připojení podtlaku
Výstupy PNP
Analogový výstup

## Slide 49: Postavte obvod a nastavte tlakový snímač tak, aby se válec zasunul jen při dosažení požadovaného tlaku.
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Tlakový snímač (digital pressure switch) SMD ISE40
Gasoline Systems
Nastavte funkci hystereze, nastavte okénkovou funkci.

## Slide 50
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Ultrazvukový snímač (ultrasonic sensor)
Gasoline Systems
Princip
piezo element vysílá ultrazvukové signály (nad 20000 Hz), které se od předmětu odrážejí, vyhodnocuje dobu t, která uplynula mezi vysláním impulsu a přijetím jeho odrazu
přesnost měření – 1 mm
snímací rozsah 25–6000 mm
je navržen pro provoz v atmosférickém vzduchu, provoz v jiném plynu má za následek chyby měření – specifická rychlost zvuku je různá
Použití
měření vzdálenosti, bezkontaktní měření průtoku kapaliny, hladiny kapaliny, detekce objektů, detekuje i tenké a průhledné materiály
použití v prašném prostředí, kde nemůže být využit optický senzor
Výhody
snímá objekty různých tvarů
objekt může být průhledný, neprůhledný, kovový, plastový, pevný, kapalný nebo sypký
snímání objektů za tmy

## Slide 51
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Ultrazvukový snímač (ultrasonic sensor)
Gasoline Systems
Zdroj: [2]
Zdroj: [1]

## Slide 52
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Ultrazvukový snímač (ultrasonic sensor)
Gasoline Systems
Rozsah, ve kterém senzor snímá, je ohraničen nejmenším a nejdelším provozním rozsahem. Ten je, stejně jako slepá zóna, určený velikostí snímače. Ve slepé zóně senzor nesnímá žádný objekt. Zóna je výsledkem délky trvání vysílaného impulzu a doby odezvy ultrazvukového převodníku.

## Slide 53
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Ultrazvukový snímač (ultrasonic sensor)
Gasoline Systems
Speciální BUS ultrazvukové snímače je možné vychýlit z osy. Vychýlení je možné pomocí tvrdých, hladkých povrchů. BUS snímače by neměly být vychýleny více než dvakrát. Výsledkem odchýlení může být snížení provozního rozsahu.

## Slide 54
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Ultrazvukový snímač (ultrasonic sensor)
Gasoline Systems
Příklady použití
Kontrola průměru
při řízení odvíjení
Snímání obsahu přepravních kontejnerů
Kontrola hladiny v silech, kontejnerech, …
Třídění dílů dle velikosti
Kontrola naložení dopravních pásů
Monitorování stavu zásobníků (papír, plechy)

## Slide 55
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Optické senzory (photoelectric sensors)
Gasoline Systems
Princip činnosti
pro zachycení objektu v akční zóně používají světelný paprsek
detekují všechny předměty z libovolného materiálu (v určité vzdálenosti)
reagují, jestliže dojde k přerušení paprsku, popř. k odražení generovaného paprsku
Základní rozdělení optických senzorů
jednocestné světelné závory
reflexní světelné závory
difuzní světelné snímače
Možnosti použití v praxi
rozpoznání a počítání dílů
monitorování výšky vrstvy
snímání skrz sklo
zaměření malých částí
rozpoznání značek
snímání výšky hladiny a mnoho dalších

## Slide 56
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jednocestná světelná závora (through-beam sensor)
Gasoline Systems
Jednocestná světelná závora
paprsek vysílán z vysílače přímo na přijímač
vysílač i přijímač ve stejné ose
detekují předměty mezi vysílačem a přijímačem, které přerušují paprsek
detekovaný objekt musí být větší než aktivní zóna (spolehlivé přerušení paprsku)
jsou necitlivé vůči znečištění, páře, mlze atd.
detekují různé materiály
  natřené
  průsvitné
  hladké
  drsné atd.

## Slide 57
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jednocestná světelná závora (through-beam sensor)
Gasoline Systems
Zdroj světla
červená LED dioda, IR dioda, laser
Spínací vzdálenost
v závislosti na zdroji světla až do 80 metrů

## Slide 58
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jednocestná světelná závora (through-beam sensor)
Gasoline Systems
Příklady použití
Kontrola zalomení vrtáku
kontrola vrtáků o průměru větším než cca 2 mm
kontrola menších vrtáků (již od
Ø 1 mm) laserovou jednocestnou optickou závorou
Kontrola výšky stohu
instalace jednocestných optických závor jedné nad druhou
každá závora snímá jednu výšku
přesnost snímání – několik mm.
Třídění dílů
použití pro třídění dílů s různou výškou

## Slide 59
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Keyence IB-30
Gasoline Systems
Keyence IB-30
Rozsah měření
30 mm
Montážní vzdálenost
0‒300 mm
Minimální detekovatelný objekt
ø 0,2 mm

## Slide 60
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Keyence IB-30
Gasoline Systems
Keyence IB-30

## Slide 61
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Keyence IB-30
Gasoline Systems
Keyence IB-30
Napájení
Přijímač
Sklíčidlo
Rozevření sklíčidla
Zavření sklíčidla
Vyhodnocovací jednotka
Vysílač
Výstupy PNP zapojení

## Slide 62
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Keyence IB-30
Gasoline Systems
Keyence IB-30
Nastavte snímač tak, aby sepnul výstup Q1 na jeden zadaný průměr vrtáku.
schéma zapojení ovládání
sklíčidla trenažéru
schéma zapojení výstupu
a pneumatického obvodu trenažéru

## Slide 63
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Keyence IB-30 − nastavení
Gasoline Systems
Změřte různé průměry vrtáků.
Tento postup ukazuje, jak je možné změřit průměr vrtáku, jeho hodnotu zobrazit na displeji a, pokud je vrták v požadované toleranci, zapnout výstup.

## Slide 64
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Keyence IB-30 − nastavení
Gasoline Systems
Resetování snímače
1.
Přidržte tlačítko Mode a 5x zmáčkněte tlačítko Set.
2.
Na displeji se zobrazí dotaz na Reset.
3.
Šipkou dolů změňte dotaz na reset z No na Yes.

## Slide 65
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Keyence IB-30 − nastavení
Gasoline Systems
Nastavení binárního výstupu
Zvolte typ výstupu na PNP.
1.
2.
Potvrďte tlačítkem Mode.
Analog používat nebudeme,
proto zvolte Off.
1.
2.
Potvrďte tlačítkem Mode.
Nastavení analogového výstupu

## Slide 66
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Keyence IB-30 − nastavení
Gasoline Systems
Menu snímače – nastavení délky v mm
Vyčkejte, než proběhne Reset.
1.
2.
Podržte tlačítko Mode 2 sekundy, zobrazí se Menu.
3.
Šipkou zvolte Len a potvrďte Mode.
Nastavení hodnoty, která se bude zobrazovat na displeji (mm nebo %), zvolte mm (LEN).

## Slide 67
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Keyence IB-30 − nastavení
Gasoline Systems
Menu snímače
4.
Šipkou zvolte Yes a potvrďte změnu tlačítkem Mode.
1.
Šipkou zvolte Dark a potvrďte Mode.
Nastavte snímání na tmu – na displeji se bude zobrazovat pouze velikost zakryté části snímače v mm.

## Slide 68
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Keyence IB-30 − nastavení
Gasoline Systems
Nastavení odezvy snímání v ms
1.
Šipkami zvolte rychlost odezvy a potvrďte tlačítkem Mode.
1.
Šipkou zvolte N.o. a potvrďte Mode.
Nastavte binární výstup Normal open/ Normal close (spínací/rozpínací výstup)

## Slide 69
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Keyence IB-30 − nastavení
Gasoline Systems
Ukončení nabídky Menu
1.
Potvrďte ukončení Menu tlačítkem Mode.
1.
Zmáčkněte Zero shift, displej se vynuluje.
Kalibrace snímače – vynulování hodnoty na displeji

## Slide 70
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Keyence IB-30 − nastavení
Gasoline Systems
Otevřete sklíčidlo a vložte měřený vrták.
Sklíčidlo zavřete, na displeji se zobrazí hodnota v mm.

## Slide 71
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Keyence IB-30 − nastavení
Gasoline Systems
Uložení průměru do požadované banky
Úprava tolerance rozměru vrtáku – úprava minima
1.
Je zvolena Banka 0, do ní se uloží hodnota vrtáku.
2.
Stiskněte 2x tlačítko Set, uloží se aktuální průměr vrtáku.
3.
Šipkou vpravo zvolte možnost Min.
4.
Šipkou nahoru nebo dolů zvolte spodní toleranci rozměru.

## Slide 72
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Keyence IB-30 − nastavení
Gasoline Systems
Posun nuly – ruční úprava nepřesnosti rozměru
Úprava tolerance rozměru vrtáku – úprava maxima
1.
Šipkou vpravo zvolte možnost Max.
2.
Šipkou nahoru nebo dolů zvolte horní toleranci rozměru vrtáku.
3.
Displej neukazuje přesný rozměr.
4.
Šipkou vpravo zvolte možnost Shift.

## Slide 73
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Keyence IB-30 − nastavení
Gasoline Systems
Změna banky ‒ pro uložení dalších rozměrů, musí se nastavit znova všechny parametry pro tento rozměr.
Úprava tolerance rozměru vrtáku
1.
Šipkou nahoru nebo dolů přičtěte nebo odečtěte požadovaný rozměr.
2.
Pokud je rozměr v toleranci, aktivuje se výstup.
3.
Zvolená banka
4.
Zmáčkněte Mode a šipku nahoru nebo dolů, dojde ke změně banky na 0‒3.

## Slide 74
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Optická závora Keyence SL-V
Gasoline Systems
Technické údaje
rozestupy os paprsků/průměr čoček: 10 mm/4 mm
funkce detekce: 14 mm
provozní vzdálenost: 0,1 m až 7,0 m
světelný zdroj: Infračervená LED (850 nm)

## Slide 75
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Keyence SL-V − trenažér
Gasoline Systems
Přijímač
Vysílač
Difuzní snímání zasunuté polohy
Světelná závora snímání pracovní polohy
Lis
Optická závora
Zadní strana ‒ popis vstupů a výstupů
Všechny zdířky +24V a 0V se musí propojit!

## Slide 76
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Keyence SL-V − trenažér
Gasoline Systems
Zapojení s automatickým resetem
Po zapojení se lis spustí a neustále přerušovaně lisuje.
Po vložení předmětu do prostoru optické závory se lisování přeruší.
1 | 24V | hnědá
2 | volící vstup režimu spřažení | růžová
3 | AUX | červená
4 | 0V | modrá
5 | resetovací vstup | žlutá
6 | EDM | červená
7 | K1 | černá
8 | K2 | šedá

## Slide 77
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Bezpečnostní optická závora (safety light curtain)
Gasoline Systems
Příklady použití

## Slide 78
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Reflexní světelná závora (retro-reflective sensors)
Gasoline Systems
Reflexní světelná závora
vysílač a přijímač v jednom pouzdře
paprsek světla se odráží od odrazky a dopadá do přijímače
zrcadlo musí zaručit správný zpětný odraz i při mírném náklonu − tolerance náklonu až 15°
pokud je paprsek přerušen, dojde ke změně signálu na výstupu
problémy s detekcí předmětů s lesklým povrchem
  nutno použít reflexní závoru s polarizačním filtrem (potlačení odražení od předmětu)
zdroj světla − červená LED dioda, IR dioda, laser
spínací vzdálenost − v závislosti na zdroji světla až do 40 metrů

## Slide 79
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Reflexní světelná závora (retro-reflective sensors)
Gasoline Systems
Reflexní světelná závora

## Slide 80
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Reflexní světelná závora (retro-reflective sensors)
Gasoline Systems
Příklady použití
Snímaní velikosti výrobků
vyhodnocení přítomnosti obrobku
použití délky trvání pulsu pro počítaní nebo pro měření délky obrobku
Počítání průhledných lahví
transparentní objekty absorbují málo světla
použití retroreflexní optické závory pro snímání transparentních objektů

## Slide 81
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Difuzní optický snímač (diffuse sensor)
Gasoline Systems
Difuzní optický senzor
vysílač a přijímač v jednom pouzdře
nevyžadují reflektor
světlo se s rozdílnou světelnou intenzitou odráží od předmětu do přijímače → sepne se výstupní signál
pracovní rozsah většinou 100–200 mm (závislý na barvě a typu povrchu objektu), max. 3,5 m
  lesklý povrch odráží světlo výborně
  matná plocha světlo pohlcuje
zdroj světla – červená LED dioda, IR dioda, laser

## Slide 82
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Difuzní optický snímač (diffuse sensor)
Gasoline Systems
Difuzní optický snímač

## Slide 83
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Difuzní optický snímač (diffuse sensor)
Gasoline Systems
Okénkový komparátor – okénková funkce

## Slide 84
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Difuzní optický snímač (diffuse sensor)
Gasoline Systems
Okénkový komparátor – okénková funkce

## Slide 85
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Difuzní optický snímač (diffuse sensor)
Gasoline Systems
Spínání na světlo
Spínání na světlo a na tmu
Spínání na světlo a na tmu

## Slide 86
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Difuzní optický snímač (diffuse sensor)
Gasoline Systems
Příklady použití
Rozlišení různých průměrů
snímání různých průměrů hřídele difuzním snímačem s potlačeným pozadím
nastavení: sepne při větším průměru, malý průměr je vyhodnocen jako pozadí a je potlačen (výstup se nesepne)
Kontrola naplnění: granulovaný materiál
skupina snímačů
současná kontrola obsahu celých řad malých balení na dopravníkovém pásu

## Slide 87
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Snímač barev (RGB digital fiberoptic sensor)
Gasoline Systems
Snímač barev

## Slide 88
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Snímač barev (RGB digital fiberoptic sensor)
Gasoline Systems
Snímač barev
Zdroj světla
RGB LED
Princip činnosti
snímá intenzitu světla odraženého od předmětu a porovnává ji se zadanými parametry
umožňuje snímat odstíny barev

## Slide 89
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Snímač barev Keyence CZ − nastavení
Gasoline Systems
Tento postup ukazuje, jak nastavit snímač, aby přiřadil každému výstupu jinou barvu.
Dále ukazuje, jaké lze použít způsoby rozlišení barev.
1.
Přidržte tlačítko Mode a 5x zmáčkněte tlačítko Set.
2.
Potvrdíme Reset zvolením možnosti Yes.
3.
Průběh resetu
Resetování snímače

## Slide 90
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Snímač barev Keyence CZ − nastavení
Gasoline Systems
1-bodová kalibrace
1.
Přidržte tlačítko Mode 2s pro zobrazení menu.
2.
Šipkou změňte základní menu za úplné (zvolte možnost full), potvrďte tlač. Mode.

## Slide 91
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Snímač barev Keyence CZ − nastavení
Gasoline Systems
3.
Zvolte typ snímání na základě barevné složky (color) a potvrďte tlačítkem Mode.
4.
Zvolte rychlost odezvy (rychlost, jakou bude barva rozpoznána) turbo a potvrďte stisknutím tlač. Mode.

## Slide 92
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Snímač barev Keyence CZ − nastavení
Gasoline Systems
Při zpoždění vypnutí dojde k tomu, že pokud odstraníme rozpoznávanou barvu z dosahu snímače, výstup snímače se rozepne až po odpočítání nastaveného času ‒ např. po 1 s.
5.
Výstup zvolte typu NO (normal open – spínací kontakt), potvrďte tl. Mode.
6.
Volba časovače – zvolte typ offd (OffDelay – zpoždění vypnutí), potvrďte tlač. Mode.

## Slide 93
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Snímač barev Keyence CZ − nastavení
Gasoline Systems
Jednobodová kalibrace nastaví výstup na jednu barvu, nerozpozná však nepatrné změny v odstínu barvy.
7.
Zvolte zpoždění 1000ms (1s), potvrďte tlač. Mode.
8.
Zvolte 1-bodovou kalibraci 1-P (1-point) a potvrďte tlač. Mode.

## Slide 94
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Snímač barev Keyence CZ − nastavení
Gasoline Systems
9.
Funkce eco vypne displej při nečinnosti snímače. Ponecháme tuto volbu vypnutou (Off).
10.
Zvolte 1-bodovou kalibraci 1-P (1-point) a potvrďte tlač. Mode.

## Slide 95
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Snímač barev Keyence CZ − nastavení
Gasoline Systems
11.
Vyberte barvu, kterou chcete snímat na prvním výstupu, poté stiskněte set -> barva se uložila na výstup 1.
12.
Výstup se sepne, pokud se barva shoduje s barvou nastavenou. Nyní je barva uložena v bance A na výstupu 1.

## Slide 96
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Snímač barev Keyence CZ − nastavení
Gasoline Systems
2-bodová kalibrace
používá se pro rozlišení dvou podobných odstínů
1.
Přidržením tl. Mode na 2s vstoupíte opět do menu. Nyní zvolte 2-bodovou kalibraci 2-P, potvrďte tl. Mode a zavřete menu.
2.
Stisknutím tlačítka Mode a jedné ze šipek se přepnete na druhý výstup v bance A.

## Slide 97
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Snímač barev Keyence CZ − nastavení
Gasoline Systems
3.
Vyberte barvu a stiskněte tlačítko set.
4.
Nyní vyberte odstín barvy, který chce od původní barvy odlišit a stiskněte znovu tlačítko set -> výstup 2 zhasne.

## Slide 98
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Snímač barev Keyence CZ − nastavení
Gasoline Systems
Precizní kalibrace
používá se k přesnému nastavení jednoho odstínu
1.
V menu zvolte precizní kalibraci P-P.
2.
Vyberte odstín a stiskněte tlač. set -> výstup se rozsvítí. Po nepatrné změněn odstínu se výstup rozepne.

## Slide 99
Abteilung | 25.10.2011 | © Robert Bosch spol. s r.o. 2015. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Pojmy
Gasoline Systems
Slovníček pojmů
Napájecí napětí (Ub) − rozsah napětí, ve kterém snímač může pracovat a je zaručena jeho spolehlivost
Jmenovité napájecí napětí (Ue) − napájecí napětí bez tolerancí
Jmenovitý pracovní proud (Ie) − maximální proud, který může protékat zátěží snímače
Proud naprázdno (Io) − proud, který odebírá vlastní snímač
Minimální pracovní proud (Im) − minimální proud, který může protékat zátěží snímače
Funkční prvek – část el. obvodu, která je schopna vykonávat některou ze základních el. funkcí
Veličina – pojem používaný pro kvantitativní a kvalitativní popis reality (popis vlastností hmoty)
Blokové schéma – funkční diagram, topologicko-geometrické znázornění struktury systémů
Snímací vzdálenost – udává, při jaké vzdálenosti snímaného předmětu od aktivní plochy snímač změní svůj klidový stav
Pracovní rozsah − oblast mezi dvěma jednotlivými spínacími body
Snímací rozsah – celý trojrozměrný prostor, ve kterém mohou být předměty detekovány nebo měřena vzdálenost
Hystereze − rozdíl mezi polohou spínacího bodu při přibližování standardizovaného měřicího předmětu k aktivní ploše snímače a jeho polohou při oddalování
Detekce – zjišťování, odhalování, objevování neznámého, skrytého
Slepá zóna – ultrazvukové snímače používají převodník k vysílání a příjmu ultrazvukového impulsu. Protože tento převodník pochopitelně nemůže současně vysílat a přijímat, je před přední stranou snímače oblast, ve které nemůže snímač určit polohu objektu.
Rozlišení – nejmenší změna vzdálenosti, která způsobí změnu výstupní hodnoty
Standardní předmět – předmět 100×100 mm, který se používá ke zjištění jmenovitých hodnot, které jsou pak specifikovány v technických datech

## Slide 100
Zdroje
Publikace:
ĎAĎO, Stanislav. Senzory a měřicí obvody. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1996, 315 s. ISBN 80-010-1500-9.
HRUŠKA, František. Senzory: Fyzikální principy, úpravy signálů, praktické použití [online]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011 [cit. 2015-02-06]. ISBN 978-80-7454-096-7. Dostupné z: http://www.utb.cz/file/15534?highlightWords=senzory
KWASNY, Wojciech a Andrzej BLAZEJEWSKI. Mechatronika. Modul 5: mechatronické komponenty. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008.
TŮMA, Jiří a Renata WAGNEROVÁ. Základy automatizace. Ostrava: Vysoká škola báňská − Technická univerzita, 2008. ISBN 978-80-248-1523-7.
Odkazy na web:
http://www.balluff.com/balluff/MCZ/cs/home.jsp
http://www.kotlin.cz/cs/hlavni-stranka.html
http://cz.keyence.com/
https://www.smc.eu/portal_ssl/WebContent/main/index.jsp?is_main=yes&lang=cs&ctry=CZ
http://www.turck.cz/
www.captron.de
Zdroje obrázků:
[1] NEVIT DILMEN. HC SR04 Ultrasonic sensor 1480322 3 4 HDR Enhancer. [cit. 2015-04-29]. Dostupné pod licencí Creative Commons − Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported na: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HC_SR04_Ultrasonic_sensor_1480322_3_4_HDR_Enhancer.jpg?uselang=cs
[2]אורן פלס OREN PELES. PikiWiki Israel 11327 Wildlife and Plants of Israel [původní dílo]. MATHKNIGHT. PikiWiki Israel 11327 Wildlife and Plants of Israel-Bat-003 [Odvozené dílo]. [cit. 2015-04-29]. Odvozené dílo. Dostupné pod licencí Creative Commons − Uveďte autora 2.5 Generic na: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3APikiWiki_Israel_11327_Wildlife_and_Plants_of_Israel-Bat-003.jpg?uselang=cs